## Slide 1: GPS auf Rädern Gruppe B präsentiert: MERAV 5000
Robotikpraktukum an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Wintersemester 2014/2015
Betreuer: Prof. Dr. Katja Mombaur, Gero Plettenberg
Team: Gloria Feher, Jannis Andrija Schnitzer, Jonathan Förste

## Slide 2: Gliederung
Aufgabenstellung
Das Team
Herangehensweise
Hardware
Praktikumsverlauf
Fahren
Navigation
Hinderniserkennung
Aufgetretene Probleme
Ausblick/Reflexion

## Slide 3: Aufgabenstellung
RC-Auto + Raspberry Pi + GPS-Modul + Hinderniserkennung = autonom fahrender Roboter

## Slide 4: Das Team
Gloria Feher
Angewandte Informatik
3. Semester
Jannis Andrija Schnitzer
Physik
7. Semester
Jonathan Förste
Physik
7. Semester

## Slide 5: Herangehensweise
Intensive Recherche
  Entscheidungen:
    Auswahl des RC-Autos
    Modularer Aufbau
    Hinderniserkennung mit Ultraschallsensoren
Verbindung der Komponenten
Programmierung

## Slide 6: Hardware
Reely Rhino III Brushed:
    Maßstab: 1:10
    Allrad-Buggy mit 540er Elektromotor
    MC 4519 Lenkservo

## Slide 7: Hardware
Raspberry Pi (Modell B Rev. 1)
    700 MHz ARM1176JZF-S core CPU
    512 MB RAM
    8 x GPIO
    UART
    I2C bus

## Slide 8: Hardware
Ultraschall-Sensoren (Modell HC-SR04)
    VCC +5V, GND 0V
    Distanzmessung: 2 – 400 cm
    Messintervall: 20ms  max. 50 Messungen/Sekunde
    Messwinkel: 15°

## Slide 9: Hardware
GPS-Modul mit eingebautem Kompass (Modell ublox LEA-6H)
    VCC +5V; GND 0V
    Ca. 2.5 m Genauigkeit

## Slide 10: Praktikumsverlauf
Milestones:
  Ende Dezember:
    Planung und Kauf des Autos, des GPS-Moduls und der Sensorik. Sich vertraut machen mit den Geräten.
  Ende Januar:
    Mechanische Integration der Computer-Elektronik in das Fahrzeug. Programmierung der grundlegenden Fahrfunktionen evtl. schon in Abstimmung mit GPS.
  Mitte Februar:
    Fahrt auf glatter Strecke mit GPS und Sensorik.
  Ende Februar:
    Wegplanung anhand von Open Street Maps. Optimierung.
  Ende März:
    Erstellung der Dokumente (Präsentation, Plakat, Website) und ggf. Puffer für die Behebung aufgetretener Probleme.

## Slide 11: Praktikumsverlauf
Integration der Computer-Elektronik in das Fahrzeug
        Ö
        ö
Raspberry Pi | ATmega168
Anschließen des GPS-Moduls (UART, I2C) | Verbindung mit Fahrtregler (PWM)
Anschließen der Ultraschallsensoren (GPIO) | Programmierung der grundlegenden Fahrfunktionen (C)
Programmierung der Kommunikationsschnittstelle mit ATmega (Python, UART-bitbang) | Programmierung der Kommunikationsschnittstelle mit Pi (C, UART)
Verbindung mit Fahrtregler (PWM) & Programmierung der grundlegenden Fahrfunktionen (Python) | 

## Slide 12: Praktikumsverlauf
Integration der Computer-Elektronik in das Fahrzeug
        Ö
        ö
Pi
Ultraschall-
Sensoren
Raspberry Pi
GPS-Modul
Stromversorgung

## Slide 13: Fahren
Servo-Ansteuerung mit Pulse-Width-Modulation

## Slide 14: Fahren
Servo-Ansteuerung: Funktionen
  steerS(deg)
    -1 (max. rechts) <= deg <= 1 (max. links)
  driveS(speed)
    -1 (Vollgas rückwärts) <= deg <= 1 (max. Vollgas vorwärts)
  drive(speed)
    Geschwindigkeit in m/s
  steer(deg)
    Kurvenradius in m

## Slide 15: GPS-Daten
GPS-Abfrage via gpsd
  Freie Software zum Auslesen und Bereitstellen von GPS-Daten
Python-Clientbibliothek fragt Rohdaten ab
Mittelwertbildung über 3 Rohwerte
Kompassdaten über I2C
  Auslesen der Orientierung des Roboters

## Slide 16: Navigation

## Slide 17: Hinderniserkennung

## Slide 18: Hinderniserkennung
Herausforderungen:
  Reflexionen am Boden
  Frontale Objekte
  Spontane Ausreißer

## Slide 19: Zusammenspiel

## Slide 20: Aufgetretene Probleme
ATmega168 reagierte nicht auf Befehle des Pis
Kompass gab unzuverlässige Daten aus
  GPS-Modul auf Stange befestigt
Ultraschallsensoren sahen Boden als Hindernis
  mit Podest erhöht & leicht nach oben geneigt
Zusammenspiel von Navigationsfunktion und Hinderniserkennung brachte schlechte Ergebnisse

## Slide 21: Ausblick
Erweiterung des Projekts durch:
  Hinderniserkennung über Kamera
  Routenplanung
  Geschwindigkeitsmodulation

## Slide 22: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!