## Slide 1: GPS auf Rädern Autonome Wegfindung mittels GPS
Robotikpraktukum an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Wintersemester 2014/2015
Betreuer: Prof. Dr. Katja Mombaur, Gero Plettenberg
Team: Gloria Feher, Jannis Andrija Schnitzer, Jonathan Förste

## Slide 2: Das Robotikpraktikum an der Uni Heidelberg
Angeboten von den AGs Bock und Mombaur am IWR
Als bis zu zwei FP-Versuche anrechenbar
Semesterweise Projekte aus der Robotik
  Elektronik
  Roboterbau
  Programmierung
  Sensorik

## Slide 3: Gliederung
Aufgabenstellung
Das Team
Herangehensweise
Hardware
Praktikumsverlauf
Fahren
Navigation
Hinderniserkennung
Aufgetretene Probleme
Ausblick/Reflexion

## Slide 4: Aufgabenstellung
RC-Auto + Raspberry Pi + GPS-Modul + Hinderniserkennung = autonom fahrender Roboter

## Slide 5: Das Team
Gloria Feher
Angewandte Informatik
3. Semester
Jannis Andrija Schnitzer
Physik
7. Semester
Jonathan Förste
Physik
7. Semester

## Slide 6: Herangehensweise
Intensive Recherche
  Entscheidungen:
    Auswahl des RC-Autos
    Modularer Aufbau
    Hinderniserkennung mit Ultraschallsensoren
Verbindung der Komponenten
Programmierung

## Slide 7: Hardware
Reely Rhino III Brushed:
    Maßstab: 1:10
    Allrad-Buggy mit 540er Elektromotor
    MC 4519 Lenkservo
Notes: Was ist an dem Auto für uns wichtig?
Robust
Geländetauglich
Groß genug, um die Elektronik unterzubringen
Leicht erweiterbar
Motoransteuerung einfach möglich

## Slide 8: Hardware
Raspberry Pi (Modell B Rev. 1)
    700 MHz ARM1176JZF-S core CPU
    512 MB RAM
    8 x GPIO
    UART
    I2C bus
Notes: TODO:
Infos über GPIO/UART/I2C bus. Was ist ein Pi überhaupt?
- kleiner Computer mit Linux und verschiedenen Schnittstellen. Programmierbar z.B. mit Python
- Schnittstellen mit denen universell Sachen gesteuert werden können.

## Slide 9: Hardware
Ultraschall-Sensoren (Modell HC-SR04)
    VCC +5V, GND 0V
    Distanzmessung: 2 – 400 cm
    Messintervall: 20ms  max. 50 Messungen/Sekunde
    Messwinkel: 15°
Notes: Zur Hinderniserkennung.
Zwei Stück um Richtungen zu erkennen
Sendet Schallsignal aus und misst Laufzeit zur Rückkehr

## Slide 10: Hardware
GPS-Modul mit eingebautem Kompass (Modell ublox LEA-6H)
    VCC +5V; GND 0V
    Ca. 2.5 m Genauigkeit
Notes: Über GPS und Kompass Position und Ausrichtung bestimmbar.
- Voll geil wa?

## Slide 11: Praktikumsverlauf
Integration der Computer-Elektronik in das Fahrzeug
        Ö
        ö
Pi
Ultraschall-
Sensoren
Raspberry Pi
GPS-Modul
Stromversorgung

## Slide 12: Praktikumsverlauf
Schritt 1: Aussuchen und bestellen der Komponenten
Schritt 2: Parallele Arbeit an den einzelnen Teilaufgaben
  Automatische Motor- und Lenksteuerung
  GPS
  Hinderniserkennung
Meiste Arbeit in den Semesterferien

## Slide 13: Fahren
Ursprüngliche Planung: Motorsteuerung über Mikrocontroller ATmega 168
Programmierung in C
Interface für Motoransteuerung
  Umsetzung von high-level-Befehlen wie »vorwärts«, »lenken« in hardwareseitige Servosignale
Kommunikation mit Raspberry Pi via UART
Problem: alle ATmegas waren defekt

## Slide 14: Fahren
Backup: Motoransteuerung direkt via Raspberry Pi (in Python)
Benutzung der GPIO-Pins für PWM
Softwaremäßig bleibt die Trennung zwischen High-Level-Interface und Hardwareansteuerung bestehen
  fahren (vorwärts, rückwärts)
  lenken (links, rechts)

## Slide 15: Fahren
Servo-Ansteuerung mit Pulse-Width-Modulation

## Slide 16: Fahren
Servo-Ansteuerung: Funktionen
  steerS(deg)
    -1 (max. rechts) <= deg <= 1 (max. links)
  driveS(speed)
    -1 (Vollgas rückwärts) <= deg <= 1 (max. Vollgas vorwärts)
  drive(speed)
    Geschwindigkeit in m/s
  steer(deg)
    Kurvenradius in m

## Slide 17: GPS-Daten
GPS-Abfrage via gpsd
  Freie Software zum Auslesen und Bereitstellen von GPS-Daten
Python-Clientbibliothek fragt Rohdaten ab
Mittelwertbildung über 3 Rohwerte
Kompassdaten über I2C
  Auslesen der Orientierung des Roboters

## Slide 18: Navigation

## Slide 19: Hinderniserkennung

## Slide 20: Hinderniserkennung
Herausforderungen:
  Reflexionen am Boden
  Frontale Objekte
  Spontane Ausreißer

## Slide 21: Zusammenspiel

## Slide 22: Aufgetretene Probleme
ATmega168 reagierte nicht auf Befehle des Pis
Kompass gab unzuverlässige Daten aus
  GPS-Modul auf Stange befestigt
Ultraschallsensoren sahen Boden als Hindernis
  mit Podest erhöht & leicht nach oben geneigt
Zusammenspiel von Navigationsfunktion und Hinderniserkennung brachte schlechte Ergebnisse

## Slide 23: Ausblick
Erweiterung des Projekts durch:
  Hinderniserkennung über Kamera
  Routenplanung
  Geschwindigkeitsmodulation

## Slide 24: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!